Úlohy pre žiakov II. ročníka SŠI stavebná výroba – stavebné práce

Nezabudnúť poslať prepísaný text  do  19.6.2020  a napísať: (Meno a priezvisko predmet a triedu).

Téma : Nátery vykurovacích telies a kovových konštrukcií

Náradie a pomôcky  :

- rôzne druhy štetcov

- sitko

- nádoba na rozmiešanie farby

- miešadlo na farby (vo veľkých množstvách náterovej hmoty)

- striekacia pištoľ

- rôzne valčeky(podľa použitia náterov)

- maliarska  páska

- krycia fólia

- papier vlnitý

- špachtle

- mriežka plastová

- drôtený kartáč

- brúsna mriežka s držiakom, brúsny papier rôznej zrnitosti

- priemyselný vysávač

- odstraňovač hrdz

- riedidlo (postupovať podľa návodu riediť iba riedidlom odporúčaným výrobcom)

- náterová farba, základná – povrchová (odolná vysokým teplotám podľa použitia ,odolná do teploty uvedenom na obale v návode)

- elektrická teplovzdušná pištoľ(slúži na odstraňovanie farby)

Pracovný postup pri náteroch vykurovacích telies a kovových konštrukcií

sa skladá z týchto prác:

- obhliadka zadanej práce, riešenie nasledujúcich prác(farebné riešenie, výpočet množstva materiálu)

- nákup materiálu

- príprava pracoviska(krycia fólia ,papier ,rôzne kartóny, prichytenie  papierovou páskou)

- odstránenie nesúdržnej starej farby brúsením – teplovzdušnou pištoľou, odmastenie, nanesenie odhrdzovača (podľa potreby)

- odstránenie brúseného materiálu (vysávanie priemyselným vysávačom, alebo suchou handrou )

- nanesenie prvého náteru základnej farby

- nanesenie druhého náteru základnej farby(podľa potreby a požiadavky zákazníka)

- jemné prebrúsenie (podľa potreby)

- nanesenie prvého náteru povrchovej farby(postupovať podľa návodu doba zasychania a hrúbky nanesenej farby)

- nanesenie druhého náteru povrchovej farby(po zaschnutí kontrola výsledku práce, spokojnosť zákazníka)

- ak vznikli nedostatky a nespokojnosť zákazníka odstrániť nedostatky

- po každom ukončení prac dôkladné  očistiť pracovné náradie a pomôcky

- kontrola natieraného objektu( čas zaťaženia teplom, odovzdanie práce)

- odstránenie maliarskej pásky a maliarskej fólie

- čistenie maliarskeho náradia (poriadok a recyklácia odpadu)

BOZP pri práci:

Pracovník musí:

- dodržiavať hygienické zásady

- nosiť pracovný odev

- používať ochranné pomôcky (okuliare, respirátor, rukavice, ...)

- vykonávať pridelené práce,

- udržiavať na pracovisku poriadok a čistotu

- odpad skladovať na vymedzenom mieste

- pravidelne sa zúčastňovať na školení o bezpečnosti pri práci

- pracovať tak , aby si neohrozoval svoj život a zdravie iných

- vykonávať prácu  pri dostatočnom vetraní miestnosti (hrozba udusenia ,zdravotné problémy)

- vedieť poskytnúť prvú pomoc, zavolať záchranku na 112

Pracovník nesmie:

- požívať jedlá a nápoje na pracovisku

- fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky (vznik požiaru)

- dotýkať sa nechránených častí stroja

- sám opravovať stroje a zariadenia.

# Dôležite !

Úlohou je prečítať si text, prepísať si do zošita, alebo  papier (uschovajte si to pre štúdium, pre ukážku majstrovi OVY), naučiť sa vymenovať náradie a pracovný postup, BOZP pre danú prácu. Zadanú prepísanú úlohu odfotiť a poslať to  do mobilu, alebo zaslať emailom TU. Ak žiak nemá mobil, počítač, internet ,zašle úlohu  poštou na adresu: Spojená škola internátna, Palárikova  1602/1,0690 Snina, alebo vhodí vypracovanú úlohu do schránky školy. Poštu si prevezmú zamestnanci  školy, TU.  Nápomocní nám budú aj terénny sociálny pracovníci mesta Snina odovzdajte im. Hodnotiť budem zaslaný, alebo prefotený  prepísaný text.

Nezabudnúť poslať do  19.6.2020  a napísať: (Meno a priezvisko predmet a triedu).

Každá zadaná úloha na doma bude hodnotená známkou alebo slovne  na konci  školského roka. Každá odovzdaná vaša práca bude použitá pri  hodnotení vašej prípravy vo vzdelávaní. Ak žiak nebude spolupracovať so školou ,bude to brané ako nezáujem o štúdium.

Pracovné postupy pozrieť vo vlastnom záujme na: youtube (urob si sám, vnútorne omietky, spôsob nahadzovania, výroba malty, cena materiálu, práce, doprava, atď.) Ak by Vás niečo zaujalo napíšte si, alebo nakreslite si to ,neváhajte kontaktovať svojho TU.

Triedny učiteľ Marek Harakaľ kontakt : 0905 868 258 , alebo email:   marek.harakal1@gmail.com,